РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Исаклы

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 года № 146

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

на 2018-2030 годы»

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2030 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Исаклы».

Глава сельского поселения Исаклы

муниципального района Исаклинский

Самарской области                                                                        И.А Гулин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области

от 29.12.2017 № 146

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2030 годы

Паспорт

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области |
| Соисполнители программы | ООО «Совместное Межмуниципальное Хозяйство» |
| Основные цели Программы | повышение качества водоснабжения развитие и модернизация систем водоснабжения, улучшение их состояния |
| Основные задачи реализации Программы | обеспечение надежности работы действующих: объектов жилищно-коммунального комплекса; развитие инженерной инфраструктуры поселения, с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа разрабатывается на срок 2018-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 8 347,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 год – 965,0 тыс.руб. 2019 год – 577,0 тыс.руб. 2020 год – 580,0 тыс.руб. 2021 год - 609,0 тыс.руб. 2022 год – 624,0 тыс.руб. 2023 год - 624,0 тыс.руб. 2024 год – 624,0 тыс.руб. 2025 год – 624,0 тыс.руб. 2026 год – 624,0 тыс.руб. 2027 год – 624,0 тыс.руб. 2028 год – 624,0 тыс.руб. 2029 год – 624,0 тыс.руб. 2030 год – 624,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышения качества обслуживания населения; повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |

- Введение.

Сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский расположено в северо-восточной части муниципального района Исаклинский.

Административный центр сельского поселения – село Исаклы, расположен в 168 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области» сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области включает в себя 5 населенных пунктов: село Исаклы, село Багряш, деревня Красный Берег, деревня Новый Байтермиш, деревня Владимировка.

Сельское поселение Исаклы граничит:

– с сельским  поселением Два ключа муниципального района Исаклинский;

– с сельским  поселением Старое Вечканово муниципального района Исаклинский;

– с сельским  поселением Ключи муниципального района Исаклинский;

На территории сельского поселения Исаклы все населённые пункты (с. Исаклы, с.Багряш, д.Красный Берег, д.Новый Байтермиш) газифицированы.

Основой экономики сельского поселения являются КФХ «Емельянов», «Киргизов», «Лобашов», «Горбунова», «Кузаев»,  которые специализируется на растениеводстве и животноводстве.

В поселении работают около 65 предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места. Индивидуальных предпринимателей 128.

По данным филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области площадь территории сельского поселения  Исаклы составляет 23848 га.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский на 2018-2033 годы разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Исаклы в сфере развития   коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых  средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, являющихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры  для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

В результате повысится качество предоставляемых услуг, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

- Характеристика  существующего состояния

коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Исаклы являются подземные источники.

На территории сельского поселения Исаклы находятся 4 действующих артезианских скважин (1- в селе Исаклы, 1- в с.Багряш, 2- в д.Красный Берег, 2- д.Новый Байтермиш). В 2010 году по областной программе необходимых мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование систем водоснабжения сельского поселения Исаклы в условиях  маловодья, в селе Исаклы пробурена одна скважина, в селе Багряш одна скважина.

Имеются 2 водонапорные башни Рожновского (в д.Красный Берег).

| № п/п | Населенный пункт | Водозаборы (кол-во скважин) | Производительность (план на 2017 г.) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исаклы | 1 | 360,0 тыс. м3/год | ООО «Совместное Межмуниципальное Хозяйство» |
| 2 | Багряш | 1 |  |  |
| 3 | Красный Берег | 2 |  |  |
| 4 | Новый Байтермимш | 2 |  |  |
|  | Всего | 6 |  |  |
|  | Итого | 6 | 360,0 тыс. м3/год |  |

В сельском поселении Исаклы с водозаборов вода подается по центральным водоводам  непосредственно в водопроводную сеть.

На всех водозаборах поселения установлена автоматика для энергосбережения. Установлены приборы учета холодной воды на всех водозаборах.

Планируемый объем затраченной электроэнергии на 2017 год 232,2 тыс. Квт/ч.

Общая протяженность водопроводной сети в  сельском поселении Исаклы –29,9 км.  Износ систем водоснабжения в поселении  составляет более 5 %.

Статистика повреждений на водопроводных сетях показывает, что в среднем за 12 месяцев 2017 года произошел 31 порыв.

На территории сельского поселения Исаклы, услуги в сфере водоснабжения (холодного) предоставляются ООО «Совместное Межмуниципальное Хозяйство».

Предприятие осуществляет свою деятельность в сфере холодного водоснабжения с 01.01.2009 года. На основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления предприятие оказывает услуги населению и организациям с. Исаклы в сфере холодного водоснабжения. Документы на получение лицензии по данному виду деятельности находятся на этапе сбора всех необходимых первичных документов, консультаций и проведения всех необходимых анализов по качеству воды.

Расчетный объем реализуемых услуг определяется по установленным индивидуальным приборам учета и в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

Финансовые потребности для реализации производственной программы определяются как сумма расчетных значений расходов связанных с производством и реализацией услуг, а также внереализационных расходов и  налога по УСНО.

- План развития сельского поселения

Развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, а также на существующих площадках застройки, реконструкции ветхой, аварийной жилой застройки.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

Частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Исаклинский  является Прогноз развития жилищного строительства.

Прогноз определяет перечень объектов недвижимости, которые будут нуждаться в централизованном электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2018 по 2030 годы.

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 110 693 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 21,25 м2 на человека.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 150 га.

Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Исаклы. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 35 м2 на человека.

- Мероприятия по строительству и модернизации объектов  систем водоснабжения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Исаклы в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Предусмотренные Программой мероприятия  позволят  сделать сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский привлекательным в плане привлечения инвесторов среди управляющих компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно-коммунальных услуг, а также снижения их роста в сторону повышения качества.

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Произвести замену водопроводной сети. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является серьёзный износ водопровода. Протяжённость водопроводных сетей  с. Исаклы, нуждающихся в замене, составляет 1,6 км.

За период с 2018 по 2030 год в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- осуществить реконструкцию водопроводных сетей;

- монтаж водопроводных колодцев;

- Монтаж пожарных гидрантов.

Предлагается замена водопроводов, износ которых составляет 87% на полиэтиленовые.

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источник | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации | 2018-2030 годы | Местный бюджет | 20,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0-8,0 | 115,0 |
| 2. | Замена аварийных участков водопровода, протяженностью 1,6 км. | 2018-2030 | Местный бюджет | 945,0 | 570,0 | 572,0 | 601,0 | 616,0-616,0 | 8232,0 |
|  | Благоустройство, ремонт территорий водозаборов и колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкции старых и строительство новых водоводов и насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование насосных станций современными системами водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тампонаж бездействующих водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж пожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 965,0 | 577,0 | 580,0 | 609,0 | 5616,0 | 8347,0 |

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом сельского поселения, а также собираемых с потребителей платежей.

Тарифы на коммунальные услуги

| Услуги | Действующий тариф | Темп рост тарифа, % |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 01.01.-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07.-31.12 . | 01.01.-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07.-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07.-31.12 |
| Водоснабжение, руб. куб.м. | 23,79 | 26,83 | 26,83 | 27,94 | 27,94 | 28,77 | 28,77 | 29,63 | 29,63 | До очередного периода регулирования |

В соответствии с Прогнозом, утверждённым на заседании Правительства РФ 19.09.2013, индексация тарифов в среднем по Российской Федерации на отпущенное для населения в 2018-2020 годах водоснабжение определена по уровню прошлогоднего роста потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года). В соответствии с прогнозируемой инфляцией в 2018 году размера индексации составит 4,1%, в 2019 и 2020 годах планируется индексация указанных тарифов 3,3 и 3,4% соответственно.

Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности

Для увеличения энергоэффективности услуги, при анализе структуры потерь системы водоснабжения предприятия, следует, что наибольшие потери воды возникают при её реализации.

Влияющими факторами потерь воды являются:

- в доле потребителей по категории «население» присутствует смешанный жилой фонд: многоквартирные дома и частные домовладения, некоторые из которых используются как второе жильё и зарегистрированных жителей не имеют, как и не имеют приборов учета на воду. Применение норматива потребления по водоснабжению для таких потребителей является невозможным и не объективным. Более того, частные домовладения используют воду для полива приусадебных участков, клумб, огородов, мытья автомобилей, содержания домашних животных, заполнения различных видов ёмкостей в бассейнах, прудах, банях и т.д., нормативы потребления которых не отражают истинной величины водоразбора, или не установлены вовсе;

- неконтролируемый и неучтённый водоразбор через уличные водоразборные колонки (80 шт.);

- установленные нормы потребления не отражают истинного водопотребления и не стимулируют потребителей к установке приборов учёта;

- аварии на водопроводных сетях;

- искажение показателей приборов учета жителями в сторону уменьшения;

Пути улучшения энергоэффективности:

  - Уменьшить затраты на энергоресурсы за счёт организационных и технических мероприятий;

  - Увеличить сбор платежей путём увеличения норм потребления;

  - При тех же затратах на энергоресурсы увеличить валовую выручку по данной услуге путём присоединения новых абонентов, а так же  увеличения сборов за счёт установки приборов учета.

  - При невозможности (нежелании) абонента, юридического лица, устанавливать приборы учёта, применять расчёты за потреблённую воду из расчёта сечения трубы и скорости потока воды 1,2 метр/сек.

  - Обосновывающие материалы

По состоянию на январь 2018 года для коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Исаклы разработаны:

- «Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Исаклы», утвержденная постановлением Главы сельского поселения Исаклы от 18.12.2013 № 140, 141;

- «Генеральный план сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Исаклы от 13.12.2013 № 30;

- «Правила землепользования и застройки сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Исаклы от 27.12.2013 № 32.

Прогноз развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в поселении.

В соответствии с планом-прогнозом социально-экономического развития сельского поселения и ростом потребностей в коммунальных услугах можно прогнозировать следующие значения ряда параметров, важных для развития коммунальной инфраструктуры:

- Численность населения - в последние годы наметился незначительный ежегодный прирост населения за счет некоторого повышения рождаемости и миграционного прироста, таким образом можно ожидать к 2019 году увеличения численности жителей до 5600;